CORRIGENDUM No: 1

Al

ANEXO II+III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS +OFERTA TÉCNICA

# Referencia de Publicación: EuropeAid/133231/D/SUP/Multi – Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Metrología

Asunto: Proyecto de Integración Económica Regional de la Comunidad Andina- INTERCAN
Localización – Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Se han de realizar las siguientes modificaciones y / o correcciones en el Anexo II+III Especificaciones Técnicas + Oferta Técnica:

Lote 12: Equipo para el Laboratorio de Metrología de Ecuador

En el texto anterior

LOTE 12: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO PATRÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDIDORES DE CALIDAD Y CONSUMO DE ENERGÍA. |  |  |  |
|  | Alimentación eléctrica : 110 V – 220 V, 50 Hz - 60 Hz |  |  |  |
|  | Todos los equipos tendrán su software para PC de administración / adquisición de datos cuando aplique. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primeros años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio del Instituto Ecuatoriano de Normalización–INEN- ubicado en la Autopista General Rumiñahui Puente peatonal No 5 Quito-Ecuador. Teléfono: 5932 2344394 / 2343716 La entrega se deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación. Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de INEN por el proveedor en presencia de delegados del INEN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación que opere legalmente en Ecuador para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto). |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio del INEN no deberá exceder de los 90. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central del INEN sobre el manejo y operación del equipo por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | Todos los equipos portátiles vendrán en maleta/estuche que garantice su protección para el transporte. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |

Deberá entenderse como texto nuevo:

LOTE 12: EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE ECUADOR

| 1. Número del artículo | 2.Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofrecidas | 4. Notas, observaciones, referencia a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM I | EQUIPO PATRÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDIDORES DE CALIDAD Y CONSUMO DE ENERGÍA. |  |  |  |
|  | Alimentación eléctrica : 110 V – 220 V, 50 Hz - 60 Hz |  |  |  |
|  | Todos los equipos tendrán su software para PC de administración / adquisición de datos cuando aplique. |  |  |  |
|  | Garantía: Mínima de un año y servicios de mantenimiento preventivos de los equipos durante los dos primeros años. Se deberá presentar certificado de garantía contra defectos de fabricación y aceptación que en caso de esta eventualidad la empresa se compromete a cambiar el equipo defectuoso. En caso de ser necesario el envío del equipos, repuesto y/o accesorio que se encuentre amparado por su garantía para su reemplazo en el país de origen, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán a cargo del adjudicatario. |  |  |  |
|  | Lugar de entrega: El equipo deberá ser entregado en el laboratorio del Instituto Ecuatoriano de Normalización–INEN- ubicado en la Autopista General Rumiñahui Puente peatonal No 5 Quito-Ecuador. Teléfono: 5932 2344394 / 2343716 La entrega se deberá coordinar con cuarenta y ocho horas de anticipación a efectos de convocar a la Comisión de Recepción respectiva. Instalación. Los equipos serán instalados, calibrados (cuando se aplique) y verificados en el Laboratorio Central de INEN por el proveedor en presencia de delegados del INEN antes de su uso para establecer que se cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas. El proveedor garantizará la disponibilidad de los servicios post venta de mantenimiento, asesoramiento y reparación mediante empresa propia o de representación que opere legalmente en Ecuador para lo cual deberá presentar los justificativos del caso de la existencia de empresas propias en Ecuador o en el caso de empresas de representación o distribución las cartas debidamente apostilladas y notarizadas que los acredite como tal (se debe incluir su identificación nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono y persona de contacto). |  |  |  |
|  | El plazo de entrega e instalación de equipos en el laboratorio del INEN no deberá exceder de los 90. |  |  |  |
|  | Capacitación: El proveedor debe proporcionar capacitación a los funcionarios del Laboratorio Central del INEN sobre el manejo y operación del equipo por parte de un profesional con experiencia en el área que forme parte de la empresa proveedora. |  |  |  |
|  | Manuales y Catálogos: Deberá proveerse los respectivos manuales técnicos y de operación, que deberán estar en idioma español y su versión en inglés. |  |  |  |
|  | Deberá presentar una certificación del fabricante del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la oferta. |  |  |  |
|  | Los repuestos y accesorios deberán ser nuevos, sin uso y originales, modelo de serie, no debiendo tener modificaciones ni alteraciones de sus características. |  |  |  |
|  | Todos los equipos portátiles vendrán en maleta/estuche que garantice su protección para el transporte. |  |  |  |
|  | El equipo, repuesto y/o accesorio deberá ser entregado en embalaje original de fábrica, protegido tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. Quedan bajo responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeren como consecuencia de embalajes defectuosos. El embalaje individual se introducirá y empacará en caja que abarque todo el equipo, repuesto y/o accesorio adquirido, como así también deberá estar rotulado de manera que permita individualizar correctamente el contenido. |  |  |  |
|  | • Especificaciones Generales: - Potencia.- Voltaje: 100 V hasta 240 V (+/- 10% de variación) Frecuencia: 47Hz hasta 63 Hz Consumo máximo: 1000VA máximo desde 100V hasta 130V, 1250VA máximo desde 130V hasta 260V - Dimensiones.- Proporcionar la información de peso y dimensiones - Condiciones Ambientales.- Proporcionar la información de temperatura, humedad, vibraciones y otras relacionadas con las condiciones necesarias de operación - Capacidad de calibración a 4 fases - Software integrado de administración y adquisición de datos, interfaz gráfica, capacidad de exportar datos. - Manual de operación y mantenimiento, preferible en español, alternativo inglés |  |  |  |
|  | Especificaciones Amplitud de Señal de Voltaje Rango Frecuencia Voltaje Exactitud a 1 año ± 5°C(ppm de salida + mV) 24 horas de estabilidad (ppm de salida + mV) 1.0 V -23V 45Hz-65Hz 15V-17V 42 0 75 0.8 1.0V-23V 42 0.2 16Hz-850Hz 1.0V-23V 60 0.2 3V-45V 45Hz-65Hz 28V-32V 42 0 75 0.8 3V-45V 42 0.4 16Hz-850Hz 3V-45V 60 0.4 6.3V-90V 45Hz-65HZ 56V-64V 42 0 75 0.8 6.3V-90V 42 0.8 16Hz-850Hz 6.3V-90V 60 0.8 13V-180V 45Hz-65Hz 110V-128V 44 0 75 1.5 13V-180V 44 1.6 16Hz-850z 13V-180V 60 1.6 25V-360V 45Hz-65Hz 215V-246V 44 0 75 3 25V-360V 60 3.2 16Hz-850z 25V-360V 61 3.2 46V-650V 45Hz-65Hz 425V-490V 44 0 75 6 46V-650V 60 5.8 16Hz-850Hz 46V-650V 61 5.8 70V-1008V 45Hz-65Hz 740V-850V 44 0 75 10 70V-1008V 60 10 16Hz-850z 70V-1008V 61 10 |  |  |  |
|  | Voltage DC and Harmonic Amplitude Specifications Rango Frecuencia Voltaje Exactitud a 1 año ± 5°C(ppm de salida + mV) 24 horas de estabilidad (ppm de salida + mV) 1.0 V -23V 0V-11.5V DC 91 2 75 1.8 0V-6.9V 16Hz-850Hz 58 1 75 0.8 850Hz-6KHz 451 1 150 0.8 3V-45V 0V-225V DC 91 4 75 3.3 0V-13.5V 16Hz-850Hz 58 2 75 0.8 850Hz-6KHz 451 2 150 0.8 6.3V-90V 0V-45V DC 91 8 75 8 0V-27V 16Hz-850Hz 60 2.2 75 0.8 850Hz-6KHz 451 2.2 150 0.8 13V-180V 0V-90V DC 91 16 75 15 0V-54V 16Hz-850Hz 60 4.4 75 1.5 850Hz-6KHz 451 4.4 150 1.5 25V-360V 0V-180V DC 91 32 75 30 0V-180V 16Hz-850Hz 60 12 75 3 850Hz-6KHz 451 12 150 3 46V-650V 0V-325V DC 92 60 75 65 0V-195V 16Hz-850Hz 61 22 75 6 850Hz-6KHz 451 22 150 6 70V-1008V 0V-504V DC 92 100 75 100 0V-302V 16Hz-850Hz 61 33 75 10 850Hz-6KHz 451 33 150 10 |  |  |  |
|  | Voltage Distortion and Noise Range and Frequency Maximum Harmonic Distortion Elther: Non-harmonic Noise Floor (relative to full range) Full Range Frequency The largest of Of the largest of 16 Hz – 4MHz dB Volts % Setting % Range dB % 23 V 16 Hz -850 Hz -76 480 µV 0.016 0.003 -66 0.05 850 Hz-6KHz -52 2.4 mV 0.25 0.015 -66 0.05 45 V 16 Hz -850 Hz -76 990 µV 0.016 0.003 -70 0.032 850 Hz-6KHz -52 5.0 mV 0.25 0.015 -70 0.032 90 V 16 Hz -850 Hz -76 2.3 mV 0.016 0.003 -72 0.025 850 Hz-6KHz -52 11 mV 0.25 0.015 -72 0.025 180 V 16 Hz -850 Hz -76 5.0 mV 0.016 0.003 -76 0.016 850 Hz-6KHz -52 25 mV 0.25 0.015 -76 0.016 360 V 16 Hz -850 Hz -76 10 mV 0.016 0.003 -66 0.05 850 Hz-6KHz -52 50 mV 0.25 0.015 -66 0.05 650 v 16 Hz -850 Hz -72 20 mV 0.016 0.003 -60 0.1 850 Hz-6KHz -52 100 mV 0.25 0.015 -60 0.1 1008 V 16 Hz -850 Hz -76 30 mV 0.016 0.003 -60 0.1 850 Hz-6KHz -52 151 mV 0.25 0.015 -60 0.1 |  |  |  |
|  | Current Sine Amplitude Specifications Rango Frecuencia Voltaje Exactitud a 1 año ± 5°C(ppm de salida + mV) 24 horas de estabilidad (ppm de salida + mV) 0.25 A 45 Hz -65Hz 0.1A-0.25A 46 2.5 75 3 0.25A 46 1.5 75 3 16 Hz-850Hz 0.01 A- 0.1 A 60 5 75 3 0.1 A-0.25 A 60 5 75 3 0.5 A 45 Hz -65Hz 0.2 A-0.5 A 46 5 75 5 0.5 A 46 3 75 5 16 Hz-850Hz 0.05 A-0.2 A 61 10 75 5 0.2 A-0.5 A 61 10 75 5 1 A 45 Hz -65Hz 0.4 A-1.0 A 47 10 75 10 1 A 47 6 75 10 16 Hz-850Hz 0.1 A-0.4 A 61 20 75 10 0.4 A-1 A 61 20 75 10 2 A 45 Hz -65Hz 0.8 A-2 A 46 20 75 20 2 A 46 12 75 20 16 Hz-850Hz 0.2 A-0.8 A 61 40 75 20 0.8 A-2 A 61 40 75 20 5 A 45 Hz -65Hz 2 -5 A 49 50 75 50 5 A 49 30 75 50 16 Hz-850Hz 0.5 A-2 A 64 100 75 50 2 A- 5 A 64 100 75 50 10 A 45 Hz -65Hz 4 -10 A 49 100 75 50 10 A 49 60 75 50 16 Hz-850Hz 1 A- 4 A 65 200 75 100 4 A-10 A 65 200 75 100 21 A 45 Hz -65Hz 8 A-21 A 49 200 75 300 21 A 49 120 75 300 16 Hz-850Hz 2 A-8 A 69 400 75 300 8 A-21 A 69 400 75 300 50 A 45 Hz -65Hz 20 A-50 A 49 500 500 750 50 A 49 300 500 750 40 Hz-850 HZ 3.2 A-20 A 74 1000 500 750 20 A-50 A 74 1000 500 750 |  |  |  |
|  | Current DC and Harmonic Amplitude Specifications Rango Frecuencia Voltaje Exactitud a 1 año ± 5°C(ppm de salida + mV) 24 horas de estabilidad (ppm de salida + mV) 0.01 A-0.25 A 0 A-0.125 A DC 89 25 100 11 0 A -0.075 A 16 Hz-850 Hz 61 5 75 3 850 Hz-6KHz 400 5 150 3 0.05 A-0.5 A 0 A-0.25 A DC 89 50 100 22 0 A-0.15 A 16 Hz-850 Hz 61 10 75 5 850 Hz-6KHz 400 10 150 5 0.1 A-1 A 0 A-0.5 A DC 89 100 100 45 0 A-0.3 A 16 Hz-850 Hz 61 20 75 10 850 Hz-6KHz 400 20 150 10 0.2 A-2 A 0 A-1 A DC 89 200 100 90 0 A-0.6 A 16 Hz-850 Hz 61 40 75 20 850 Hz-6KHz 400 40 150 20 0.5 A-5 A 0 A-2.5 A DC 89 500 100 225 0 A-1.5 A 16 Hz-850 Hz 61 100 75 50 850 Hz-6KHz 400 100 150 50 1 A -10 A 0 A-5 A DC 89 1000 100 450 0 A-3 A 16 Hz-850 Hz 64 200 75 100 850 Hz-6KHz 400 200 150 100 2 A – 21 A 0 A-10 A DC 90 2000 100 900 0 A-6 A 16 Hz-850 Hz 65 400 75 300 850 Hz-6KHz 400 400 150 300 5 A- 50 A 0 A-15 A 16 Hz-850 Hz 69 1000 500 750 850 Hz-3KHz 400 1000 750 1200 8 A-80 A 0 A-24 A 16 Hz-850 Hz 112 2000 500 1200 850 Hz-3KHz 400 2000 750 1200 |  |  |  |
|  | Especificaciones Básicas - Resolución en voltaje y corriente: Mayor a 5 dígitos - Rango de Frecuencia fundamental: desde 16 Hz hasta 850Hz min. - Exactitud de frecuencia: 50ppm - Resolución del ajuste de frecuencia: 0,1 Hz - Ángulo nominal entre fases de voltaje: 120° - Ángulo nominal entre voltaje y corriente en una fase: 0° - Ajuste del ángulo de fase: +/- 180º, +/- π radianes - Resolución del ajuste del ángulo de fase: 0,001°, 0,00001 radianes - Salida de onda sinusoidal: Proporcionar información de los rangos (min./max), Frecuencia, Voltaje, exactitud a un año, estabilidad en lazo cerrado y abierto. - Voltaje dc y amplitud de armónicos: Proporcionar información de los rangos (min./máx.), Frecuencia, Voltaje, exactitud a un año, estabilidad en lazo cerrado y abierto. - Voltaje desde los terminales de corriente: Proporcionar información de los límites de rango (V) e impedancia. - Voltaje desde los terminales de corriente (onda sinusoidal): Proporcionar información de los rangos, frecuencia, salida del componente, exactitud a un año, estabilidad en lazo cerrado y abierto. - Límite de los rangos de corriente: Proporcionar información a rango completo, pico y máximo voltaje a fondo del rango. - Salida de corriente Sinusoidal: Proporcionar información de los rangos, frecuencia, corriente, exactitud a un año, estabilidad a lazo cerrado y abierto. - Corriente dc y amplitud de armónicos: Proporcionar la información de rangos, salida, frecuencia, exactitud a un año, estabilidad a lazo cerrado y abierto. |  |  |  |
|  | - Carga máxima inductiva para estabilidad de salida: Proporcionar la información a Rango completo, máxima carga inductiva para banda alta y baja. - Ángulos de fase corriente – voltaje: Proporcionar información para todos los rangos de corriente la frecuencia; exactitud a un año y estabilidad por hora para las componentes de voltaje y corriente desde el 0,5% al 100% del rango. - Ángulos de fase voltaje – voltaje: Proporcionar la información de Frecuencia para todos los rangos; exactitud a un año y estabilidad por hora para las componentes de voltaje y corriente desde el 0,5% al 100% del rango. - Proporcionar la información de exactitud de potencia en ppm para condiciones Específicas de voltaje y corriente bajo condiciones de onda sinusoidal. - Proporcionar la información en la parte de potencia de Armónicos, flicker, Fluctuación de armónicos e interarmónicos y exactitud - Duración de ensayo: 2500 horas - Rack de montaje (si aplica) CALIBRACIÓN: Con certificado de Calibración emitido por un laboratorio: - Acreditado, en el marco de ILAC o de aquellos, cuyas Capacidades de Medición y Calibración (CMCs) estén registradas en el apéndice C del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del CIPM (Comité Internacional de Pesas y Medidas) |  |  |  |

Los demás términos y condiciones de ANEXO II+III ESPECIFICACIOENS TÉCNCIAS + OFERTA  TÉCNICA no sufrirán modificaciones.

Las alteraciones anteriores y / o correcciones al Anexo II+III Especificaciones Técnicas + Oferta Técnica  son parte integrante del Expediente de Licitación.